## Slide 1
WP5: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σε Δήμους
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved Grant agreement no.: 620906
Τεχνολογίες – Συστήματα Φωτισμού
Εκπαιδευτικό Υλικό

## Slide 2
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Χαρακτηριστικά λαμπτήρων
Μέσος όρος ζωής του λαμπτήρα
Αριθμός των ωρών μετά τις οποίες τουλάχιστον το 50% των λαμπτήρων είναι σε πλήρη λειτουργία.
Θερμοκρασία χρώματος (Kelvin)
Χρώμα εκπεμπόμενου φωτισμού. Θερμό (κίτρινο < 3200K), Ουδέτερο (λευκό > 4000K), Ψυχρό (μπλε > 4500K).
Halo 100
LED < 95
Fluo < 90
Απόδοση λαμπτήρα
LED A+
Fluo A
Halo B
Εκπεμπόμενη φωτεινή ακτινοβολία (lumen)
Η ποσότητα του φωτός που εκπέμπει ο λαμπτήρας.
LED > 25.000 h
Fluo < 22.000 h
Halo < 2.000 h
LED [2700, 6000] K
Fluo [3200, 6000] K
Halo [2700] K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) Η ικανότητα του λαμπτήρα να αποδίδει τα χρώματα του ορατού φάσματος.
Ισχύς (Watt)
Η ωριαία κατανάλωση του λαμπτήρα
=

## Slide 3
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Αλογόνου
Τεχνολογίες λαμπτήρων
Οι λάμπες αλογόνου είναι, στην ουσία, προηγμένοι λαμπτήρες πυράκτωσης. Η τεχνολογία τους βασίζεται σε ένα νήμα πυράκτωσης που εκπέμπει φως.
Περιέχουν, επίσης, αλογόνο αερίου υψηλής συμπίεσης και επιτρέπει υψηλές θερμοκρασίες. Αντιδρώντας με τους ατμούς του νήματος πυράκτωσης, ενισχύει την αντοχή του και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα.
Αν και δεν συνιστάται ευρεία χρήση τους, υπάρχουν αρκετοί τύποι λαμπτήρων αλογόνου σε δημόσια κτήρια.
  • Γλόμποι | ως αναβαθμισμένοι λαμπτήρες πυράκτωσης
  • Σποτ| υψηλής τάσης (GU10) και χαμηλής τάσης (GU5.3)
  • Γραμμικοί | έχουν μεγάλη ισχύ
Επιμέρους Χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία χρώματος Θερμό μόνο (“κίτρινο”)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Maximum (100)
Ενεργειακή απόδοση Κατηγορία B – στην καλύτερη
Οι λαμπτήρες αλογόνου είναι η λιγότερο αποτελεσματική τεχνολογία φωτισμού που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή αγορά.

## Slide 4
Υπέρ | • Έντονος φωτισμός. • Άριστη χρωματική απόδοση. • Δεν απαιτείται χρόνος προθέρμανσης για να επιτευχθεί μέγιστη φωτεινότητα. • Λάμπες dimmable (από 0 έως 100% της φωτεινής ροής).
Κατά | • Χαμηλή απόδοση, επομένως υψηλή κατανάλωση (2 - 4 φορές μεγαλύτερη από άλλες τεχνολογίες). • Μικρή διάρκεια ζωής (συνήθως μεταξύ 2.000 - 3.000 ωρών). • Υψηλή θερμοκρασία στην επιφάνεια της λάμπας (ενδεχόμενο κάψιμο στην αφή). • Παρά την αρχική χαμηλή τιμή, το συνολικό κόστος είναι υψηλότερο, συγκρινόμενο με την διάρκεια ζωής άλλων τεχνολογιών.
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Αλογόνου
Τεχνολογίες λαμπτήρων

## Slide 5
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φθορίου
Τεχνολογίες λαμπτήρων
Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες λαμπτήρων: γραμμικοί και compact.
Γραμμικοί λαμπτήρες φθορίου (LFL): είναι σωληνοειδείς και έχουν εξωτερικό ballast (συσκευή που ελέγχει τον λαμπτήρα). Οι Compact δεν είναι γραμμικοί και μπορεί είτε να έχουν εξωτερικό ballast και πρίζα τύπου με ακίδες (pin-base) ή να έχουν ενσωματωμένο ballast και πρίζα τύπου (Edison socket). Σε αυτήν την περίπτωση ονομάζονται Compact Fluorecent Lamps (CFL), ή κοινώς “λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας”.
Και οι δύο τύποι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Περιέχουν υδράργυρο και ένα στρώμα φθορίου, με διάφορους τύπους φωσφόρου στο εσωτερικό. Η εφαρμογή ισχύος προκαλεί την εξαέρωση του υδράργυρου και εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία που θα μετατραπεί σε λευκό φως όταν έρθει σε επαφή με το στρώμα φθορίου. Η θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα εξαρτάται από την σύνθεση του στρώματος.

## Slide 6
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φθορίου
Τεχνολογίες λαμπτήρων
Οι Γραμμικοί λαμπτήρες φθορίου χρησιμοποιούνται ευρέως σε κτήρια υπηρεσιών. Λόγω της έμμεσης κατανομής φωτός και της υψηλής φωτεινής ροής, ενσωματώνονται στην οροφή και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός μεγάλου ανοιχτού χώρου.
Ανάλογα με την διάμετρο του σωλήνα διακρίνονται:
• T5 | 16 mm (με την μεγαλύτερη απόδοση)
• T8 | 26 mm
• T10 | 33,5 mm (με την μικρότερη απόδοση εκ των τριών)
• T12 | 38 mm (απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τους λόγω ανεπάρκειας)
Επιμέρους Χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία χρώματος Κυρίως ψυχρός(“μπλε-λευκός”)
Ballast Πάντα στο εξωτερικό
Διασπορά φωτός Μεγάλου εύρους
Φωτεινή ροή Συνήθως υψηλές τιμές lumen

## Slide 7
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φθορίου
Τεχνολογίες λαμπτήρων
Οι Compact Fluorescent Lamps (CFLs) είναι η ιδανική λύση όταν θέλουμε υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος και χαμηλή φωτεινότητα. Γι’ αυτό χρησιμοποιούνται όταν οι φωτιστικές απαιτήσεις είναι μεσαίου επιπέδου. Το ballast είναι ήδη ενσωματωμένο στον λαμπτήρα, και αυτό την καθιστά μια εύκολη λύση για ανακαίνιση.
Υπάρχουν τέσσερις τύποι CFLs:
• Γλόμποι
• Ράβδος
• Σπιράλ
• Κερί
Υπάρχουν επίσης CFL με ανακλαστήρα (τύπος PAR) για να συγκεντρώνει τη ροή του φωτός, κι έτσι υπάρχει μικρότερη διάχυση στην κατανομή του φωτισμού. Σήμερα, όμως, η τεχνολογία LED καθιστά αυτόν τον τύπο παρωχημένο, καθώς έχει μικρότερη απόδοση.
Επιμέρους Χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία χρώματος Από κίτρινο σε μπλε
Ballast Ενσωματωμένο στον λαμπτήρα
Socket E τυπου (e.g. E14, E27)
Διαστάσεις Μικρότεροι λαμπτήρες
Εξαιρετική αναλογία αρχική τιμή/κατανάλωση ρεύματος

## Slide 8
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φθορίου
Τεχνολογίες λαμπτήρων
Άλλοι λαμπτήρες φθορίου χρησιμοποιούνται κυρίως στον τομέα υπηρεσιών, ιδίως σε κτήρια που φιλοξενούν γραφεία. Εντούτοις, η χρήση τους είναι μικρότερη από τους άλλους λαμπτήρες φθορίου. Ο συγκεκριμένος τύπος πωλείται χωρίς ballast σε δύο ξεχωριστά κομμάτια. Έτσι μειώνονται τα έξοδα συντήρησης, καθώς η διάρκεια ζωής του ballast είναι σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερη από τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα.
Ο συγκεκριμένος λαμπτήρα φθορίου μπορεί να έχει τα εξής σχήματα:
• Ράβδος
• Κυκλικός | ο T9 (29 mm) είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
• Τετράγωνο
Επιμέρους Χαρακτηριστικά
Socket Pin based (συνήθως 2 - 4)
Ballast Πάντα στο εξωτερικό
Ανακαίνιση Δεν μπορούν να αντικατασταθούν με λάμπες αλογόνου

## Slide 9
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
φθορίου
Τεχνολογίες λαμπτήρων
Υπέρ | • Μεγαλύτερος χρόνος ζωής από λαμπτήρες αλογόνου. • Ενεργειακή απόδοση κατηγορίας A. • Οικονομικοί λαμπτήρες, χαμηλότερης τιμής από LED.
Κατά | • Περιέχει υδράργυρο. • Απαιτείται χρόνος προθέρμανσης μέχρι να φωτίζει στο 100%. • Δεν ξεκινά αμέσως. • Δεν έχει τον βέλτιστο δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI). • Δεν είναι η καλύτερη τεχνολογία για dimming.

## Slide 10
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
LED
Τεχνολογίες λαμπτήρων
H τεχνολογία LED (Light Emiting Diode), επίσης γνωστή ως SSL (Solid State Lighting), αποτελείται από ένα chip που παράγει φως όταν διαπερνάται από ηλεκτρικό ρεύμα. Η δίοδος λειτουργεί ως ημιαγωγός ο οποίος, μόλις διεγερθεί, προκαλεί κίνηση των ηλεκτρονίων κι έτσι εκπέμπεται UV ακτινοβολία, που θα γίνει ορατό φως μόλις περάσει από την επίστρωση του LED. Οι λαμπτήρες LED είναι η πιο αποδοτική τεχνολογία φωτισμού στην αγορά.
Επιμέρους Χαρακτηριστικά
Χρώμα Οτιδήποτε – μπορεί μάλιστα να αλλάζει από κοντρόλ
Θερμοκρασία χρώματος Όλες, από θερμό σε ψυχρό
Διάχυση φωτός Κατευθυντικό με πολλές, διαφορετικές γωνίες δέσμης φωτός
Dim Υπάρχει δυνατότητα
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Μπορεί να ξεπεράσει το 90

## Slide 11
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
LED
Τεχνολογίες λαμπτήρων
Τύποι λαμπτήρων LED:
• Γλόμπος | Για αναβάθμιση των γλόμπων αλογόνου τύπου CFLs
• Σποτ | εφαρμόζεται καλύτερα ως κατευθυντικό φως
• Σωλήνας | για φωτισμό μεγάλων επιφανειών, αντικατάσταση LFL
• Ράβδος | εκμετάλλευση της τεχνολογίας LED για σκοπούς αισθητικής
Η τεχνολογία LED χρησιμοποιείται και σε φωτιστικά. Το πιο συνηθισμένο σχέδιο είναι ένα επίπεδο πάνελ που ενσωματώνεται στην οροφή.

## Slide 12
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
LED
Τεχνολογίες λαμπτήρων
Υπέρ | • Άμεσος φωτισμός με εξοικονόμηση ενέργειας έως και 90% • Διαθέτει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες. • Μηδενική περιεκτικότητα σε υδράργυρο ή μόλυβδο, με μηδενική εκπομπή επιβλαβής υπεριώδης ακτινοβολίας • Δυνατότητα σύνδεσης με dimmer και χαμηλές απώλειες ρεύματος σε θερμότητα • Χαμηλές θερμοκρασίες εν ώρα λειτουργίας. Αποφεύγονται πιθανά καψίματα στην αφή. • Συγκριτικά με τα CFL, τα LED αντέχουν για περισσότερους κύκλους λειτουργίας και ανάβουν αμέσως.
Κατά | • Το αρχικό κόστος είναι υψηλότερο από άλλες τεχνολογίες (αν και οι τιμές κατεβαίνουν χρόνο με τον χρόνο). • Οι λαμπτήρες LED έχουν ευαισθησία στις υψηλές θερμοκρασίες. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, μειώνεται η απόδοση και ο χρόνος ζωής τους.

## Slide 13
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Πώς να επιλέξετε
Τεχνολογίες λαμπτήρων
Ένας καλός λαμπτήρας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις.

## Slide 14
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ballast
Συστήματα ελέγχου
Το ballast έχει δύο κύριες λειτουργίες. Ανάβει τον λαμπτήρα και ελέγχει την λειτουργία. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μπορεί επίσης να: αλλάζει την τάση, χαμηλώνει την φωτεινότητα και να διορθώνει τον συντελεστή απόδοσης.
Όλοι οι λαμπτήρες φθορίου χρειάζονται ballast για να λειτουργήσουν.

## Slide 15
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ballast
Συστήματα ελέγχου
Ballast – Κατηγορίες Απόδοσης
Κατηγορία A1 Ηλεκτρονικά ballast με dim
Κατηγορία A2 Ηλεκτρονικά ballast με μειωμένες απώλειες
Κατηγορία A3 Ηλεκτρονικά ballast
Κατηγορία B1 Μαγνητικά ballast με πολύ χαμηλές απώλειες
Κατηγορία B2 Μαγνητικά ballast με χαμηλές απώλειες
Τα ηλεκτρονικά ballast μπορούν να λειτουργήσουν σε υψηλή συχνότητα (χιλιάδες Hz), οδηγώντας σε εξοικονόμηση ενέργειας μέσω μικρότερης απώλειας ισχύος και μεγαλύτερης αποδοτικότητας για λαμπτήρες φθορίου. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά ballast μπορούν να βελτιώσουν τον συντελεστή ισχύος.

## Slide 16
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Συστήματα ελέγχου | Ballast
Συστήματα ελέγχου
Τα μαγνητικά ballast είναι παλαιότερης τεχνολογίας. Είναι κατασκευασμένα από πλάκες αλουμινίου με περιελίξεις χαλκού. Μπορεί να έχουν μειωμένη ισχύ εισόδου του λαμπτήρα μεταξύ 5 και 25%. Η τελική τιμή εξαρτάται από το μέγεθος και την κατασκευή του ballast. Τα πιο αποδοτικά μαγνητικά ballast είναι αυτά με χαμηλές απώλειες, που είναι γνωστά και ως υβριδικά ballast.
Ballast – Κατηγορίες Απόδοσης
Κατηγορία A1 Ηλεκτρονικά ballast με dim
Κατηγορία A2 Ηλεκτρονικά ballast με μειωμένες απώλειες
Κατηγορία A3 Ηλεκτρονικά ballast
Κατηγορία B1 Μαγνητικά ballast με πολύ χαμηλές απώλειες
Κατηγορία B2 Μαγνητικά ballast με χαμηλές απώλειες

## Slide 17
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ballast
Συστήματα ελέγχου
Υπέρ | • Η φωτεινότητα εξασθενεί με πιο αργό ρυθμό • Μειώνεται η διακύμανση τάσης • Λειτουργία πολλών λαμπτήρων (1 - 4) • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής | Υπέρ | • Εύκολα ανακυκλώσιμα υλικά • Χαμηλό αρχικό κόστος
Ηλεκτρονικό Ballast |  | Μαγνητικό Ballast | 
Κατά | • Μπορεί να προκαλέσει αρμονική παραμόρφωση ρεύματος | Κατά | • Χαμηλότερης ενεργειακής απόδοσης • Πιο βαρύ από τα ηλεκτρονικά • Πιο θορυβώδες από τα ηλεκτρονικά

## Slide 18
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Τροφοδοτικά
Συστήματα ελέγχου
Τα τροφοδοτικά LED είναι συσκευές χαμηλής τάσης που μετατρέπουν την τάση του δικτύου σε χαμηλή, προκειμένου να λειτουργήσουν τα LED. Τα τροφοδοτικά λειτουργούν ήδη με συνεχές ρεύμα ή συνεχή τάση, ανάλογα με το φορτίο.
Τα τροφοδοτικά LED έχουν επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως ευελιξία στην λειτουργία, απόδοση, αξιοπιστία, δυνατότητα ελέγχου και ένα περισσότερο «ευφυές» σύστημα.
.
Τα ηλεκτρονικά τροφοδοτικά είναι πολύ σημαντικά σε κάθε LED σύστημα. Συχνά, μικρές βελτιώσεις στην απόδοση των τροφοδοτικών φέρνει μεγάλη βελτίωση στην συνολική απόδοση του συστήματος.
Η επιλογή της καταλληλότερης τοποθεσίας για την εγκατάσταση των τροφοδοτικών εξαρτάται από τις απαιτήσεις (π.χ. περιβαλλοντικές συνθήκες, αρχική τάση του συστήματος, αριθμός των LED, κλπ.), προδιαγραφές και εξειδικεύσεις.

## Slide 19
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Αισθητήρες
Συστήματα ελέγχου
Οι αισθητήρες φωτισμού συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη ενός φωτιστικού συστήματος υψηλής ενεργειακή απόδοσης. Όταν τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων) χρησιμοποιούνται σωστά, εξοικονομείται ενέργεια και επεκτείνεται η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων και των ballast.
Τα συστήματα ελέγχου συμβάλλουν στην μείωση της ενέργειας ως εξής:
• Μειώνουν την ποσότητα του ρεύματος που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της ώρας αιχμής, καθώς τα φώτα χαμηλώνουν αυτόματα ή σβήνουν τελείως όταν δεν είναι απαραίτητα.
• Μειώνουν τον αριθμό των ωρών που τα φώτα είναι αναμμένα ετησίως.
• Επιτρέπουν στους χρήστες να χαμηλώνουν τα επίπεδα φωτισμού και να εξοικονομούν ενέργεια.

## Slide 20
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Αισθητήρες – Ανιχνευτές παρουσίας
Συστήματα ελέγχου
Η ικανότητα ενός συστήματος ελέγχου του φωτισμού προκειμένου να προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό χρηστών που είναι παρόντες είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα.
Παραδείγματα:

## Slide 21
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Συστήματα ελέγχου
Οι ανιχνευτές παρουσίας που κυκλοφορούν στην αγορά είναι αισθητήρες που λειτουργούν με έναν από τους τρεις εξής τρόπους ανίχνευσης κίνησης.
1. Υπέρυθρη ακτινοβολία (Passive Infra Red: PIR) – Ανιχνεύει την κίνηση με βάση την θερμότητα. Η συσκευή διαθέτει πυροηλεκτρικό ανιχνευτή που είναι ρυθμισμένος να ανιχνεύει την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει ένα σώμα σε κίνηση. Ανάλογα με την ανίχνευση, ο αισθητήρας δίνει εντολή να λειτουργήσουν τα φώτα που είναι συνδεδεμένα με αυτόν.
Αισθητήρες – Ανιχνευτές παρουσίας

## Slide 22
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Συστήματα ελέγχου
Sddfsd
Υπέρηχος (Ultrasonic) – Μοιάζει με ραντάρ. Ένας υπέρηχος αισθητήρας στέλνει ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας στον χώρο και ελέγχει τις αντανακλάσεις (μοτίβα) που λαμβάνει. Εάν το μοτίβο είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, τότε υποθέτει ότι υπάρχει φυσική παρουσία προσώπων και ενεργοποιεί τον συνδεόμενο φωτισμό. Εάν το μοτίβο είναι το ίδιο για ένα διάστημα, τότε υποθέτει ότι δεν υπάρχει κανείς στον χώρο και ο φωτισμός απενεργοποιείται.
Αισθητήρες – Ανιχνευτές παρουσίας

## Slide 23
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Συστήματα ελέγχου
E
E
Μικροκυμάτων (Microwave) – Μοιάζει με τον υπέρηχο ανιχνευτή. Ένας ανιχνευτής μικροκυμάτων στέλνει ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας στον χώρο και ελέγχει τα μοτίβα που λαμβάνει. Εάν το μοτίβο είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, τότε υποθέτει ότι υπάρχει φυσική παρουσία προσώπων. Ένας ανιχνευτής μικροκυμάτων διαθέτει μεγαλύτερη ευαισθησία και καλύπτει μεγαλύτερο εύρος από τους άλλους τύπους ανιχνευτών.
Αισθητήρες – Ανιχνευτές παρουσίας

## Slide 24
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Συστήματα ελέγχου
Οι Ανιχνευτές φυσικού φωτός είναι φωτοηλεκτρικές συσκευές που σβήνουν ή χαμηλώνουν τα φώτα αναλόγως με τον διαθέσιμο φυσικό φωτισμό.
Ομαλό και συνεχές ντιμάρισμα είναι η καλύτερη μέθοδος για τους αυτοματοποιημένους ανιχνευτές φυσικού φωτός.
Αισθητήρες – Ανιχνευτές φυσικού φωτός

## Slide 25
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Συστήματα ελέγχου
Οι ανιχνευτές με χρονοδιακόπτη είναι συσκευές που προγραμματίζονται να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τα φώτα σε προκαθορισμένη ώρα.
Είναι μία εναλλακτική λύση αντί για τους φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές σε περιπτώσεις που οι ώρες χρήσης φωτισμού είναι προβλεπόμενες.
Αισθητήρες – Ανιχνευτές με χρονοδιακόπτη

## Slide 26
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Συστήματα ελέγχου
Dimmer
Τα dimmer είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τον φωτισμό ενός λαμπτήρα. Αλλάζοντας την τάση, μπορεί κανείς να χαμηλώσει την ένταση του εκπεμπόμενου φωτός. Τα dimmer χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν την ένταση του φωτός που εκπέμπουν οι λαμπτήρες πυράκτωσης, οι λαμπτήρες αλογόνου, CFL και οι LED.
Η επαγγελματική ορολογία για τις αλλαγές στην ένταση είναι “fade” και είναι αναλόγως είτε “fade up” είτε “fade down”. Στα dimmer που ελέγχονται χειροκίνητα υπήρχε όριο ταχύτητας στο πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να αυξομειωθούν, όμως αυτό περιορίστηκε χάρη σε σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους (αν και οι πολύ γρήγορες αλλαγές στην φωτεινότητα πρέπει να αποφεύγονται και για άλλους λόγους, π.χ. αποφυγή καψίματος της λάμπας).
Στα σύγχρονα dimmer χρησιμοποιείται τεχνολογία ημιαγωγών αντί για μεταβλητές αντιστάσεις, γιατί είναι μεγαλύτερης απόδοσης. Μία μεταβλητή αντίσταση διαχέει την ενέργεια ως ζέστη και δρα ως διαιρέτης τάσης. Καθώς οι ημιαγωγοί ή τα dimmer εναλλάσσονται μεταξύ χαμηλής αντίστασης όταν είναι "on" και υψηλής όταν είναι "off «, διαχέουν πολύ λίγη ενέργεια σε σχέση με το ελεγχόμενο φορτίο.
Αισθητήρες – Συστήματα Dimmer

## Slide 27
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Συστήματα ελέγχου
Διαφορετικοί τύποι:
Αισθητήρες – Συστήματα Dimmer

## Slide 28
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Αισθητήρες
Συστήματα ελέγχου
Οι αισθητήρες μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας το τεχνητό φως όποτε υπάρχει επαρκής και κατάλληλος φυσικός φωτισμός, ιδίως όταν κανένας χρήστης δεν είναι παρών στον χώρο.
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την εν δυνάμει εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί σε ένα κτήριο όπου λειτουργούν ταυτόχρονα διαφορετικοί αισθητήρες φωτός.

## Slide 29
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτιστικά πάνελ
Το φωτιστικό πάνελ είναι ένα πλήρες, ηλεκτρικό φωτιστικό, που περιλαμβάνει τον/τους λαμπτήρες, τον μηχανισμό εισαγωγής τους, καλώδια, υποδοχές, συστήματα ελέγχου (π.χ. ballast) και ανακλαστήρες για να διαχέεται το φως.
Το φωτιστικό πάνελ διαχέει το φως στον επιθυμητό χώρο με τρόπο επαρκή, χωρίς να προκαλεί αντηλιά ή ενόχληση. Η επιλογή φωτιστικών που παράγουν την απαραίτητη φωτεινότητα για την χρήση του χώρου είναι ένα σημαντικό βήμα στον σχεδιασμό φωτιστικών συστημάτων ενεργειακής απόδοσης.

## Slide 30
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτιστικά πάνελ
Υπάρχουν πολύ τύποι φωτιστικών πάνελ που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε κτήρια υπηρεσιών, (π.χ. αδιαφανή ή ημιδιαφανή), και ποικίλλουν αρκετά αναλόγως με τον τύπο της πηγής φωτός.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

## Slide 31
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτιστικά πάνελ
Η απόδοση των φωτιστικών πάνελ αναγράφεται από όλους τους γνωστούς κατασκευαστές στην περιγραφή των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και αναφέρεται ως συντελεστής απόδοσης φωτεινότητας Light Output Ratio (LOR).
Το LOR είναι ο λόγος του συνολικού εκπεμπόμενου φωτός ενός φωτιστικού πάνελ προς το εκπεμπόμενο φως του κάθε λαμπτήρα ξεχωριστά. Η καλύτερη επιλογή είναι τα πάνελ με την μεγαλύτερη εκπομπή φωτός.
Παράγοντες απόδοσης

## Slide 32
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτιστικά πάνελ
Ο συντελεστής απόδοσης των φωτιστικών πάνελ (LEF: Luminaire efficacy factor) ισούται με την φωτεινότητα σε lumen προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Όσο πιο υψηλός είναι ο LEF, τόσο πιο αποδοτικό είναι το φωτιστικό.
Παράγοντες απόδοσης

## Slide 33
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτιστικά πάνελ
Τα φωτιστικά πάνελ συνήθως πωλούνται με ενσωματωμένους ή έξτρα λαμπτήρες.
Ο αγοραστής πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την συμβατότητα των πάνελ και την απόδοση των λαμπτήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο φωτιστικό.
Πρέπει να τονιστεί πως η περιγραφή στην συσκευασία δεν ανταποκρίνεται στην απόδοση του φωτιστικού.
Επίσης, κατά την αγορά πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
• υψηλό ποσοστό απόδοσης (> 80%)
• τον καλύτερο δυνατό ανακλαστήρα
• την υψηλότερη δυνατή φωτεινή ροή

## Slide 34
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτιστικά πάνελ
Οι περιγραφές περιλαμβάνουν:
Το όνομα του προμηθευτή
Το όνομα του μοντέλου του προμηθευτή
Τις κατηγορίες απόδοσης των συμβατών λαμπτήρων
Τον τύπο των λαμπτήρων που περιέχει (αν περιέχει)
Περιγραφές συσκευασίας

## Slide 35
WP5: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σε Δήμους
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved Grant agreement no.: 620906
Τεχνολογίες – Συστήματα Φωτισμού
Εκπαιδευτικό Υλικό