## Slide 1: «Ανακαινίσεις ΣΜΕΚ: Βήματα υλοποίησης, πρακτικά εργαλεία, οικονομοτεχνικά στοιχεία Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Ηλεκτρονικό σεμινάριο, webinar
Χρηματοδοτικά μοντέλα για την ενεργειακή ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων σε κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΣΜΕΚ)
31 Ιανουαρίου 2017

## Slide 2: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε nZEB στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Υπόθεση εργασίας ή πραγματική ευκαιρία;
Τα κτίρια nZEB μπορούν να γίνουν η κοινή πρακτική, όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, αλλά και το πλατύ κοινό ενημερωθούν και ενσωματώσουν τις αρχές του βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού στην καθημερινή πρακτική τους.
Η ευρεία διάδοση μπορεί να επιτευχθεί μέσω τοπικών πρότυπων δράσεων που θα καλλιεργήσουν αποδοτικές πρακτικές και θα διαδώσουν τις βέλτιστες τεχνολογίες σε όλη την Ευρώπη

## Slide 3: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε nZEB στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ποια είναι τα βήματα στην κατεύθυνση αυτή;
Σχέδια Δράσης, στόχοι, προγραμματισμός
Ενεργειακή καταγραφή/διάγνωση
Σχεδιασμός/ωρίμανση μελετών: προδιαγραφές, τεχνικές λύσεις
Αναζήτηση πόρων (χρηματοδοτικά προγράμματα)
Αναζήτηση πόρων (εναλλακτικές δυνατότητες)
Πολιτικές αποφάσεις
Διαδικασίες προκήρυξης, υλοποίηση
Παρακολούθηση, καταγραφή, λειτουργία

## Slide 4: Συνθήκες που επηρεάζουν τις αποφάσεις και λύσεις για nZEBs
Θεσμικό πλαίσιο
Διαδικασίες
Διαθέσιμοι πόροι
Χαρακτηριστικά του τόπου
Χρήσεις και χαρακτηριστικά κτιρίων
Οικονομική αποδοτικότητα
Εκπαίδευση επαγγελματιών
Συμπεριφορά του χρήστη

## Slide 5
Βέλτιστος συνδυασμός σχεδιασμού και τεχνολογιών
Κόστος και οικονομική αποδοτικότητα
Κύκλος ζωής κτιρίου/τεχνολογιών
Αρχική επένδυση, διαθέσιμα κεφάλαια, εναλλακτικές χρηματοδοτήσεις
Εθνικοί/τοπικοί στόχοι και στρατηγικές
Πολυεπίπεδες πολιτικές αποφάσεις
Οικονομική/κοινωνική διάσταση ενεργειακής αναβάθμισης και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας
Τεχνικά και οικονομικά στοιχεία

## Slide 6: Υπάρχει βέλτιστη τεχνική λύση;

## Slide 7: Μείγμα τεχνικών λύσεων
Ενεργειακά αποδοτικό κτιριακό κέλυφος
Παθητικά ηλιακά συστήματα και ανάκτηση θερμότητας
Φυσικός δροσισμός
Ενεργειακά αποδοτικά Συστήματα ΗΜ
Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
Μικροκλίμα

## Slide 8: Παραδείγματα
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Λουτράκι Ενεργειακή αναβάθμιση και προσθήκη
Ενεργειακή ζήτηση για θέρμανση | 1,36 kWh/m²
Ενεργειακή ζήτηση για ψύξη | 57,68 kWh/m²
Εξοικονόμηση ενέργειας | 91% Θέρμανση 41% Ψύξψη
Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας | 16,6 kW θέρμανση 14,0 kW ψύξη
Κτιριακό κέλυφος | Αυξημένη θερμομόνωση Ηλιακός Τοίχος Trombe Πράσινο δώμα Εξωτερικά κινητά σκίαστρα

## Slide 9: Παραδείγματα
Σχολικό Συγκρότημα οδού Κλεάνθους, Θεσσαλονίκη Ενεργειακή αναβάθμιση με ΑΠΕ
Κτιριακό κέλυφος | Εξωτερική θερμομόνωση Αντικατάσταση παραθύρων Εξωτερικά σκίαστρα
ΗΜ εγκαταστάσεις | Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα φωτισμού BEMS
ΑΠΕ | Γεωθερμική αντλία ΦΒ ενσωματωμένα στην οροφή
Ενεργειακή ζήτηση για θέρμανση | 20,25 kWh/m²
Ενεργειακή ζήτηση για ψύξη | 2,30 kWh/m²
Ενεργειακή ζήτηση για φωτισμός | 19,50 kWh/m²
Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ | 26,85 kWh/m² για θέρμανση
Εξοικονόμηση ενέργειας | 85%

## Slide 10: Παραδείγματα
Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Αγία Βαρβάρα Αττικής
Ενεργειακή αναβάθμιση 4 πολυκατοικιών
Ενεργειακή ζήτηση για θέρμανση | 32 kWh/m²
Ενεργειακή ζήτηση για ψύξη | 17,85 kWh/m²
Εξοικονόμηση ενέργειας | 76%
Συνεισφορά γεωθερμίας | 0,350MWp 21,7 kWh/m²
Σύστημα ΦΒ | 0.040 MWp
Προϋπολογισμός | 7.154.194 + 256.408 χορηγίες

## Slide 11
ΗΔΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Αγία Βαρβάρα Αττικής

## Slide 12
Παραδείγματα εφαρμογής, ανταλλαγή εμπειρίας
  Πχ ημερίδες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, διαδικτυακά εργαλεία
Υπολογιστικά εργαλεία
  Υπολογισμός κατά ΚΕΝΑΚ ή πιο ειδικά;
Μελέτες σκοπιμότητας, παραδείγματα διερεύνησης
  Παραδοχές, αξιοπιστία αποτελεσμάτων;
Ενημέρωση από την αγορά, τεχνικές λύσεις
Χρηματοδοτικά εργαλεία
  Πχ Ειδικά δάνεια, Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης
Δομές υποστήριξης
  Πχ Σύμφωνο των Δημάρχων, Ευρωπαϊκά έργα, φορείς
Πρακτικά εργαλεία

## Slide 13
- 47 Study Tours conducted until June 2014
International study tours
 Vienna
 Lyon
 Athens, Thessaloniki, Loutraki
 Budapest
 Barcelona… & many more!
nZEB in municipal practice
Best practice in new buildings &
renovations
 SEAP Assistance
 Many reports available!
Εκπαιδευτικές επισκέψεις

## Slide 14
Εργαλεία και Μεθοδολογία για την υλοποίηση δράσεων και μέτρων αειφόρου ενέργειας
Σε αυτό το εγχειρίδιο έχει αναπτυχθεί μια σύνοψη των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις Δημοτικές αρχές για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσεις τους (ΣΔΑΕ). Περιλαμβάνει την περιγραφή 15 διακριτών κατηγοριών εργαλείων, που επιλέχθηκαν από τους εταίρους του έργου ως τα πιο αντιπροσωπευτικά και χρήσιμα, συμφώνα με τα κριτήρια τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας και τα πιθανά θετικά αποτελέσματα.
Εγχειρίδιο για τους Συντονιστές και τους Υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων

## Slide 15
2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Υποστήριξη των απλών πολιτών να εξοικονομήσουν ενέργεια και να ανακαινίσουν τις κατοικίες τους.
Τυπική προσέγγιση:
Εντοπισμός του προβλήματος και των περιοχών όπου δεν υπάρχει αποδοτική χρήση της ενέργειας,
Ιεράρχηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση /οικονομικά όρια που έχει θέσει ο ιδιοκτήτης
Το Condomini Intelligenti® - μοντέλο για την τοπική διακυβέρνηση εμπνευσμένο από τη συμμετοχική διαδικασία σε τοπικό επίπεδο.
Το CondominiIntelligenti® αποτελεί ένα «σύστημα προσέγγισης», το οποίο:
  Επιτυγχάνει καλή πληροφόρηση και διευκόλυνση των κατοίκων, των ιδιοκτητών και των διαχειριστών των κτιρίων,
  Προωθεί τους ενεργειακούς ελέγχους κτιρίων,
  Προάγει την υλοποίηση των έργων,
  Υποστηρίζει τους κατοίκους στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου
  Προωθεί την ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών εταιριών,
  Δημιουργεί αγορά για τις τοπικές επιχειρήσεις.

## Slide 16
3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Θερμογράφηση και μετρήσεις αεροστεγανότητας (blower door) δίνουν μια σωστή εικόνα της κατάστασης του κελύφους των κτιρίων και αποκαλύπτουν ενδεχόμενα αδύνατα σημεία του.
Ενεργειακή επιθεώρηση - αναδεικνύει διαφορετικούς τύπους παρεμβάσεων που βελτιώνουν την αποδοτικότητα χωρίς να επηρεάζουν τη τελική χρήση του κτιρίου ή τις εξόδους μιας διαδικασίας.
Καλής ποιότητας και πραγματικού χρόνου δεδομένα μετρήσεων και λογαριασμών αποτελούν χρήσιμα δεδομένα για την παρακολούθηση των κτηρίων. (οι μετρήσεις πριν και μετά τις παρεμβάσεις να αφορούν ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα).

## Slide 17
4. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Ηλιακή στέγη Špansko
Αποτελεσματική ανακαίνιση του σπιτιού μιας οικογένειας
Μείωση ενέργειας για θέρμανση έως 60%,
Μείωση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 50%
Εξοικονόμηση νερού έως και 55%
Δυνατότητα επίσκεψης
Υποδειγματικός ρόλος τοπικών αρχών
Κίνητρα στους πολίτες (μείωση των φόρων/τελών είτε με την οικονομική ενίσχυση/επιδότηση και την τεχνική υποστήριξη αντίστοιχων πρωτοβουλιών).
Η Επαρχία της Βαρκελώνης (DIBA), υποστηρίζει Δήμους στην εγκατάσταση λεβήτων βιομάζας και συστημάτων τηλεθέρμανσης. 39 μελέτες έχουν συνταχθεί οι οποίες έχουν μετατραπεί σε περισσότερα από 5.9 € για επενδύσεις.
Ζάγκρεμπ

## Slide 18
10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ)
Καθοδήγηση για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που θέλουν να υιοθετήσουν ένα Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001.
Θέσπιση ρόλων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων, διασφάλιση πόρων
Καταμερισμός αρμοδιοτήτων
Διαχείριση εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
Καθορισμός και έλεγχος εγγράφων του ΣΕΔ
Δημιουργία κατάλληλου επιχειρησιακού ελέγχου:
  Έλεγχος / Παρακολούθηση
  Επανεξέταση του ΣΕΔ

## Slide 19
14. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
Στόχος
Η παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη διαδικασία αλλαγής των δημοτικών διατάξεων, ώστε να δοθεί όλη η απαραίτητη πληροφορία για τις ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές και τεχνολογικές αναφορές.
Σε κάθε δήμο, οι βασικοί κανονισμοί που μπορεί να περιέχουν ελάχιστα στοιχεία αειφορίας είναι:
Κανονισμοί κτιρίων και νέων κατασκευών
Κανονισμοί διαχείρισης αποβλήτων
Κανονισμοί μεταφορών και εμπορίου
Κανονισμοί δημόσιων και ιδιωτικών έργων
Κανονισμοί διαχείρισης υδάτων και πλημμυρών
Άρθρο 7 Νόμου 4342/2015, παρ.12:
Σχέδιο ενεργειακής απόδοσης από τις Περιφέρειες και τους Δήμους
με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, με αναθεώρηση ανά 2 έτη.
Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης

## Slide 20: Παραδείγματα διερεύνησης
Έτος κατασκευής | 1984
Αριθμός ορόφων | 3
Συνολική επιφάνεια | 1785m2
Αίθουσες διδασκαλίας | 863m2
Λοιποί χώροι | 922m2
Υφιστάμενη κατάσταση κτιρίου | 
Κέλυφος κτιρίου | U (W/m2K)
Τοιχοποιία | 0.81
Οριζόντια οροφή | 4.18
Υαλοστάσια | 6.00
Σύστημα θέρμανσης | Λέβητας πετρελαίου COP:0.89
Σύστημα ψύξης | Split units ΕΕR:2.8
Σύστημα φωτισμού | Λαμπτήρες Τ8, ηλεκτρικής ισχύος 10W/m2
Ανάλυση/καθορισμός τεχνικών λύσεων

## Slide 21: Παραδείγματα διερεύνησης
Σχολείο |  |  |  |  |  | 
 | Υ.Κ. | Β.Κ. | nZEB1 | nZEB2 | nZEB3 | nZEB4
Πρωτογενής ενέργεια [kWh/m2a] | 385 | 162 | 138 | 118 | 116 | 113
Συνεισφορά από ΑΠΕ [kWh/m2a] | 0 | 138 | 116 | 124 | 125 | 126
Ποσοστό ΑΠΕ (Θέρμ., Ψύξη) | - | 46% | 46% | 51% | 52% | 53%
Κόστος ενέργειας [€/m2] | 661 | 224 | 191 | 163 | 160 | 156
Κόστος επένδυσης[€/m2] | 0 | 74 | 147 | 181 | 185 | 187
Λειτουργικό κόστος & κόστος συντήρησης [€/m2] | 56 | 95 | 78 | 101 | 105 | 107
Σχολείο |  |  |  |  | 
 | Β.Κ. | nZEB1 | nZEB2 | nZEB3 | nZEB4
Κέλυφος κτιρίου | U (W/m2K) | U (W/m2K) | U (W/m2K) | U (W/m2K) | U (W/m2K)
Τοιχοποιία | 0.81 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.30
Οριζόντια οροφή | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.32
Υαλοστάσια | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00
Σύστημα θέρμανσης | Γεωθερμική Α/Θ COP:5.5 EER:4.5 | Γεωθερμική Α/Θ COP:5.5 EER:4.5 | Ηλιοβοηθούμενη Γεωθερμική Α/Θ COP:6.5 EER:5.5 | Ηλιοβοηθούμενη Γεωθερμική Α/Θ COP:6.5 EER:5.5 | Ηλιοβοηθούμενη Γεωθερμική Α/Θ COP:6.5 EER:5.5
Σύστημα ψύξης |  |  |  |  | 
Θερμικό Ηλιακό σύστημα | - | - | 10m2 | 50m2 | 50m2
Φωτοβολταικό σύστημα | 10kWp | 10kWp | 8kWp | 8kWp | 10kWp
Ανάλυση/καθορισμός τεχνικών λύσεων

## Slide 22: Παραδείγματα διερεύνησης
Ανάλυση/καθορισμός τεχνικών λύσεων

## Slide 23: Προβλήματα σε όλες τις φάσεις τις διαδικασίας (όχι μόνο στην Ελλάδα)
Απαιτείται υψηλή δέσμευση από τον ίδιο το Δήμαρχο και τις υπηρεσίες του Δήμου
Οικονομική κρίση/ έλλειψη κεφαλαίων
Δεν υπάρχουν ακόμα εθνικές προδιαγραφές για nZEB
Οι διαδικασίες των πράσινων προμηθειών εφαρμόζονται σε ελάχιστους Δήμους
Οι δήμοι συνήθως δεν ορίζουν προδιαγραφές nZEB για τα κτιρακά τους έργα

## Slide 24: Προβλήματα σε όλες τις φάσεις τις διαδικασίας (όχι μόνο στην Ελλάδα)
Υπάρχουν πολλές (οικονομικά αποδοτικές) δυνατότητες για την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών και σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης Δημοτικών κτιρίων
Από πλευράς θεσμών και διαδικασιών υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις, χρειάζονται πρόσθετα μέτρα
Περιμένουμε τις εθνικές προδιαγραφές ελπίζοντας και σε κινητοποίηση κεφαλαίων (εθνικών/ευρωπαϊκών και ιδιωτικών)
Δεν χρειάζεται όμως οι Δήμοι να περιμένουν, απλώς να ενημερωθούν και να κινητοποιηθούν

## Slide 25: Αποτελέσματα και οφέλη: Τι έχει περάσει στους αρμόδιους και τι στη κοινή γνώμη; Που πρέπει να εστιάσουμε;
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του φορτίου αιχμής, μείωση του ενεργειακού κόστους
μείωση των εκπομπών CO2 και περιορισμός της κλιματικής αλλαγής
δημιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος και περιορισμός του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας
αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη
ευαισθητοποίηση και αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών για την αποδοτική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος
στήριξη της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αξιοποίηση τοπικών και υπερτοπικών φορέων και εργαλείων και η ανάδειξη του υποδειγματικού ρόλου και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς και η προώθηση επενδύσεων προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης
δημιουργία θέσεων εργασίας

## Slide 26: και μια σκέψη ως αρχιτέκτων: τι κάνουμε όσο η Κλιματική Αλλαγή συνεχίζεται;
Προσαρμοζόμαστε (θα σχεδιάσουμε για ένα αλλαγμένο κλίμα)
Στην Ελλάδα θα έχουμε θερμότερα καλοκαίρια, περισσότερους καύσωνες
  περισσότερη σκίαση
  περισσότερο πράσινο
  στεγασμένοι-ημιυπόγειοι χώροι
  αίθρια
Προς ένα νέο βιοκλιματικό nZEB?

## Slide 27
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Εύη Τζανακάκη
etzanak@cres.gr